## Slide 1
최대한
Distributed Networks and Systems Laboratory
Chonnam National University
LSTM 기반으로 잔여 수명 예측

## Slide 2
Index
1. 데이터 구조 탐색
2. 시계열 전처리 및 정규화
3. PyTorch LSTM 학습 및 평가

## Slide 3
1. 데이터 구조 탐색
3
지난 시간에는 과거 SOH 값을 사용하여 미래의 SOH를 예측하는 방식을 사용했음
이번에는 csv의 feature 5개를 사용하여 RUL을 직접적으로 예측하는 것을 시도하였음
이때, RUL은 데이터가 끝나는 지점까지 남은 사이클로 정의해보았음. (capacity의 80%가 아님)
metadata.csv 에 cycle_index와 rul_cycle 을 추가하였음

## Slide 4
1. 데이터 구조 탐색
3
6번 배터리에 대해 실험 진행
Cycle이 진행됨에 따라 Capacity가 역시 감소함
진동이 극심한 것을 확인할 수 있음

## Slide 5
2. 시계열 전처리 및 정규화
3
PyTorch LSTM은 (배치, 시퀀스, 피쳐 수) 형태로 데이터를 받으며 한 배치 안의 모든 시퀀스의 길이는 같아야 함
원본 CSV마다 측정 시간이 다르기 때문에 120 스텝으로 리샘플링하였음
Csv 파일의 모든 feature를 활용하였음

## Slide 6
2. 시계열 전처리 및 정규화
3
train size 만큼 학습/검증 세트를 분할하고 정규화를 수행하였음
이후 Dataset, DataLoader, LSTM을 정의하고 학습을 진행하였음

## Slide 7
3. PyTorch LSTM 학습 및 평가
3
학습 세트에는 RUL이 167→34 사이에 있는 초기 사이클만 들어가고 검증 세트는 33→0 사이의 말기 사이클로만 구성되어 있음
LSTM은 말기 패턴(낮은 RUL)을 한 번도 보지 못한 채 높은 RUL 구간만 학습하게됨
LSTM은 손실을 줄이기 위해 가장 간단한 방법인 평균값만 예측하게 됨
이 현상은 다른 배터리에서도 동일하게 발생

## Slide 8
3. PyTorch LSTM 학습 및 평가
3
시간 순서를 유지하되, 학습 구간에 말기 사이클 일부를 포함하도록 슬라이딩 윈도우/누적 학습 시도
Capacity를 함께 예측하여 보조 손실로 활용

## Slide 9
3. PyTorch LSTM 학습 및 평가
3
슬라이딩 윈도우 도입 후에도 초기 폴드 성능이 매우 낮고, 통합 예측이 여전히 완만한 상수 근사에 머무름
학습 세트의 RUL 분포가 충분히 넓지 않고 가중치/모델이 저 RUL 패턴을 포착하지 못함
용량을 보조 타깃으로 넣어도 RUL 예측 개선이 미미; 멀티태스크 손실 비중과 피처 설계가 추가로 필요

## Slide 10
4. 추후 개선 제안
3
분할 전략 재설계: 누적 학습(초기 전 구간 + 말기 일부)이나 k-겹 시계열 검증으로 각 폴드에 저 RUL 데이터를 충분히 포함.
타깃/손실 재구성: RUL을 0–1 범위로 정규화하고 가중치를 강화하거나, 포컬 손실·Quantile loss 등으로 평균 예측을 벌점.
피처 확장: 전압 기울기, 누적 전하량, 임피던스 등 도메인 파생 특성 추가 후 모델 구조(GRU, TCN, 1D CNN) 비교 실험.
멀티태스크 검증: Capacity 헤드가 실제로 도움 되는지 로그를 분석하고, RUL 단일 타깃 대비 성능을 체계적으로 비교.